## Slide 1: Frézovanie 1
Bc. Pavol Hroško
SOŠ strojnícka
Považská Bystrica

## Slide 2: obsah
Naučme sa, že
Frézovací stroj a jeho hlavné časti
Frézovací stroj a jeho hlavné časti
Frézovacie stroje
Druhy frézovania
Frézovanie obvodové
Frézovanie protibežné
Frézovanie súbežné
Frézovanie čelné
Frézovanie okružné
Frézovanie planetové
Zdroje

## Slide 3: Naučme sa že :
frézovanie :
- je operácia trieskového obrábania
- je opracovávanie rotačným viaczubým nástrojom, ktorý sa nazýva – fréza
- je frézovanie predovšetkým rovinných plôch, ale tiež plôch tvarových, šikmých, nepravidelných, rotačných, drážok a vybraní rôznych tvarov, závitových drážok, rôznych druhov ozubení a pod.

## Slide 4: Frézovací stroj a jeho hlavné časti
Zvislá konzolová frézka
1-stojan
2-konzola
3-priečne sane
4-pozdĺžny stôl
5-vretenník
6-vreteno
7-nastavenie otáčok

## Slide 5: Frézovací stroj a jeho hlavné časti
Vodorovná konzolová frézka
1-stojan
2-konzola
3-priečne sane
4-pozdĺžny stôl
6-vreteno
7-výsuvné rameno
8-podporné ložisko
10-podstava

## Slide 6: Frézovacie stroje
Klasický frézovací stroj
Číslicovo riadený frézovací stroj

## Slide 7: Druhy frézovania
Podľa polohy osi frézovacieho nástroja k obrábanej ploche môžeme frézovanie rozdeliť do týchto štyroch skupín:
  frézovanie obvodové
  frézovanie čelné
  frézovanie okružné
  frézovanie planetové

## Slide 8: Frézovanie obvodové
stopková fréza
- používa sa prevažne pri práci s valcovými a tvarovými frézami.
- poznáme dva spôsoby frézovania:
  Protibežné frézovanie
  Súbežné frézovanie

## Slide 9: Frézovanie protibežné
Výhodou tohto spôsobu frézovania je , že práca frézy je kľudná, bez nárazov, pretože prierez triesky je od najmenšieho po najväčší.
Nevýhoda je, že nástroj sa kĺže po už obrobenej ploche a preto sa rýchlejšie opotrebováva.

## Slide 10: Frézovanie súbežné
Výhodnejšie použitie je pri materiáloch húževnatých a mäkkých.
Nevýhodou je, že brit vniká do materiálu od najväčšieho prierezu po najmenší, preto sa môže používať len na strojoch, ktoré sú bez vôle v posuvových mechanizmoch.

## Slide 11: Frézovanie čelné
Pri tomto spôsobe frézovania je príznačné najmä pre frézy valcové, u ktorých pracujú brity na obvode frézy, ale čiastočne aj na čelnej ploche, čím opracovanú plochu vyhladzujú.
Postup frézovania
Čelná valcová fréza

## Slide 12: Frézovanie okružné
Tento spôsob frézovania sa používa hlavne pri frézovaní dlhých valcových tyčí a závitov. Ako nástroj sa používa frézovacia hlava osadená viacerými nožmi.
frézovanie okružné

## Slide 13: Frézovanie planetové
Tento spôsob sa uplatňuje pri číslicovo riadených strojoch a obrábacích centier, vybavených kruhovou interpoláciou dráhy nástroja, jeho pohyb je po kružnici, čo umožňuje frézovať celé rotačné plochy alebo ich časti.
frézovanie planetové

## Slide 14: zdroje
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Frezovanie_subezne.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Frezovanie_protibezne.jpg/150px-Frezovanie_protibezne.jpg
http://www.uni-mach.cz/images/65.jpg
http://www.slovtos.sk/files/produkty/9-FCS28CNC-LV-WB.jpg
Příručka obrábění, optimální volba a použití nástrojů, Praha: PRAMET Šumperk,
1998.
Prof. Ing. Dušan Drienski, CSc. - Josef Tomaides: Strojní obrábění II frézování,
Praha, SNTL 1991