## Slide 1: Sústruženie 4/ sústruženie kužeľov
Bc. Pavol Hroško
SOŠ strojnícka
Považská Bystrica

## Slide 2: Sústruženie kužeľov
Obsah:
Spôsoby výroby kužeľov – natočením nožových saní
Spôsoby výroby kužeľov – pomocou kopírovacieho pravítka
Spôsoby výroby kužeľov – vyosením koníka
Postup sústruženia kužeľov 1
Postup sústruženia kužeľov 2
Postup sústruženia kužeľov 3
Postup sústruženia kužeľov 4
Postup sústruženia kužeľov 5
Postup sústruženia kužeľov 6
Chyby pri výrobe vnútorných kužeľových plôch (a)
Chyby pri výrobe vnútorných kužeľových plôch (b)
Chyby pri výrobe vnútorných kužeľových plôch (c)
Chyby pri výrobe vnútorných kužeľových plôch (d)
Ďakujem za pozornosť
Zdroje

## Slide 3: Sústruženie kužeľov
Spôsoby výroby kužeľov:
  natočením nožových saní – na výrobu vnútorných aj vonkajších kužeľov

## Slide 4: Sústruženie kužeľov
Spôsoby výroby kužeľov:
  pomocou kopírovacieho pravítka - na výrobu vnútorných aj vonkajších kužeľov

## Slide 5: Sústruženie kužeľov
Spôsoby výroby kužeľov:
  vyosením koníka – na výrobu iba vonkajších kužeľov

## Slide 6: Sústruženie kužeľov
Postup sústruženia vnútorných kužeľov:
1.
  vrták vyberáme s menším priemerom o 1 až 2mm,
  vyvŕtame otvor

## Slide 7: Sústruženie kužeľov
2.
  upneme sústružnícky nôž,
  pootočíme hornú časť nožového suportu

## Slide 8: Sústruženie kužeľov
3.
  označíme kaliber I – /kriedou, prípadne iným druhom farby/

## Slide 9: Sústruženie kužeľov
4.
  kaliber I vsunieme do otvoru,
  pootočíme ním v otvore o1/3 až 1/2 otáčky oboma smermi

## Slide 10: Sústruženie kužeľov
5.
  Rozotretie farby nám signalizuje:
    kriedové čiary sa rozmazali po celej dĺžke kalibra – kužeľovitosť otvoru je dodržaná,
    kriedové čiary sa rozmazali v strednej časti – sústružnícky nôž nie je nastavený vo výške hrotov sústruhu,
    kriedové čiary sa rozmazali na začiatku alebo na konci kužeľa – je potrebné otočnú časť suportu pootočiť do požadovaného smeru.

## Slide 11: Sústruženie kužeľov
6.
  opracujeme kužeľový otvor na hotovo
  skontrolujeme kužeľovitosť a rozmery na čisto obrobeného kužeľového otvoru – otvor má správne rozmery, ak čelo obrobku 1 sa nachádza v rozmedzí čiar A nanesených na kalibri

## Slide 12: Sústruženie kužeľov
Chyby pri výrobe vnútorných kužeľových plôch:
  a) kužeľovitosť je dodržaná, rozmery otvoru sú menšie ako predpísané na výkrese
    Príčina – nepozornosť sústružníka. Chybu možno opraviť ďalším obrábaním.

## Slide 13: Sústruženie kužeľov
Chyby pri výrobe vnútorných kužeľových plôch:
  b) priemer veľkej základne kužeľového otvoru je dodržaný, kužeľovitosť nie je dodržaná
    Príčina – otočná časť suportu nebola v správnej polohe. Chybu nemožno odstrániť.

## Slide 14: Sústruženie kužeľov
Chyby pri výrobe vnútorných kužeľových plôch:
    c) priemer menšej základne kužeľového otvoru je dodržaný, kužeľovitosť nie je dodržaná
    Príčina – otočná časť suportu nebola v správnej polohe. Chybu nemožno odstrániť.

## Slide 15: Sústruženie kužeľov
Chyby pri výrobe vnútorných kužeľových plôch:
    d) kužeľovitosť je dodržaná, rozmery nie sú dodržané
    Príčina – nepozornosť sústružníka. Chybu nemožno opraviť.

## Slide 16: Sústruženie kužeľov
Ďakujem za pozornosť

## Slide 17: Sústruženie kužeľov
Zdroje:
  V.A.Slepinin – príručka sústružníka